## Slide 1: DEM des bancs PE 71 de l’APM CEA MARCOULE
Le 21 septembre 2022 - 27ème Congrès de l’ATSR
La surveillance des chantiers et des opérations de démantèlement

## Slide 2
PARTIE 1
Présentation du périmètre
PARTIE 2
Analyse de risque & étude de poste
PARTIE 3
Réalisation des opérations
Bilan dosimétrique & REX
PARTIE 4

## Slide 3: PRESENTATION DU PERIMETRE
PARTIE 1

## Slide 4: PRESENTATION DU PERIMETRE
CEA MARCOULE : Atelier Pilote de Marcoule APM
Cellule 71 : concentration de produits de fission
Local 638 - Banc PE 71 - Banc PE blindé de type THOREX
Prise d’échantillon d’effluents radioactifs pour analyse
Cruchons plastiques envoyés via un transport pneumatique
Opérationnel de 1964 à 1980

## Slide 5: Bancs PE
2 bancs PE
2 BàG annexes
1 carneau plombe
1 réseau ventilation
XX
Prise d’échantillon de PF avec système de tirage à vide et d’aiguilles
Blindés avec panneaux de 15 cm de plomb
Hublot de vision et rotules supports de pinces de manipulation
BàG annexes
Procédé annexe, BàG 1 « pompe à vide » et BàG 2 « électrovannes »
Carneau plombé
Ensemble des tubes guide et des aiguilles de prélèvement dans les cuves PF
Ventilation procédé et TP
Ventilation procédé des 2 bancs PE et des 2 BàG

## Slide 6: DONNEES RADIOLOGIQUES
Spectre RN
Produits de fission
Absence de RN émetteurs α
Calculs et modélisations : 100 % Cs137
Contamination & Irradiation
1ère investigation extérieure (2009)
Très faible contamination labile (< 10 Bq/cm²)
DeD contact max : 17 mSv/h
DeD contact moyen : 125 µSv/h
DeD ambiant max : 10 µSv/h

## Slide 7: INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES PARTIE I (2019)
Investigations internes des bancs
Difficulté d’accès pour mesures et ITV
  Caméra endoscopique équipée d’un projecteur
  IF104 + sonde SHI
  Investigation en étanche
Identification
  Equipements procédé encore en place
  Présence de déchets d’exploitation (bouteillons)
  Présence de déchets technologiques (booting)
Mesures d’irradiation
  DeD max banc PE 1 : 6 mSv/h
  DeD max banc PE 2 : 8 mSv/h

## Slide 8: INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES PARTIE I (2019)

## Slide 9
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES PARTIE II (2021)
Intervention pour consolidation scénario
  Modification des rotules support pince de manutention en rond de gants
  Estimation de la masse de plomb contenue dans le carneau
  Cartographie radiologique avant retrait des briques en partie supérieure
    Augmentation significative du DeD au contact des tubes guide derrière le banc PE 1
    Investigation minutieuse jusqu’à la découverte du point chaud : 1 Gy/h !

## Slide 10
SCENARIOS DE DEMANTELEMENT
  Téléopération / Bras robotisé
  Techniquement irréalisable : exiguïté local, accès, coût financier …
  Intervention au contact :
  Scénario de référence : Les aiguilles sont tirées dans les bancs puis découpées,
  conditionnées et évacuées
    Risque de déplacer les points chauds à l’intérieur des bancs
  Scénario 2 : Les aiguilles de PE sont poussées dans leurs gaines : chute dans les cuves
  de PF en C71
    Gaines des aiguilles non linéaires, chance de succès très mince
  Scénario 3 : Les aiguilles sont coupées à ras des bancs et traitées par section
    Meilleur scénario d’un point de vue technique… Attention particulière pour les sections à fort DeD !

## Slide 11: ETUDES DE POSTE & PREVISIONNELS DOSIMETRIQUES
PARTIE 2

## Slide 12: PREVISIONNEL DOSIMETRIQUE
Exposition spécifique
Extrémités
Exposition spécifique
CRISTALLIN
Environ 1000 H.h de travail exposé
Organisme Entier
EDPcoll : 10,9 H.mSv
EDPind : 3,5 mSv
Extrémités
EDPcoll : 102,3 H.mSv
EDPind : 24,7 mSv
Cristallin
EDPcoll : 16,6 H.mSv
EDPind : 7,128 mSv
- 37 %
- 28 %
- 5 %

## Slide 13
OPTIMISATION DOSIMETRIQUE
  Temps :
    Levier non efficace
    Limité à une bonne préparation et à l’application des règles de l’art
  Protections biologiques :
    Mise en place de matelas de plomb
    Maintien du carneau plombé
    Utilisation de conditionnement spécifique (pot plombé, fûts E2, E4…)
  Distance :
    Utilisation de pince de manutention
    Utilisation de pince coupante à bras long
  Terme source :
    Diminution des termes sources mais non quantifiable
Mur de briques de baryte
Tuyauteries à découper

## Slide 14
ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION
  Intervention sous DIMR de niveau 2
  Zonage radiologique :
  Zone contrôlée JAUNE
    Ouverture des briques du carneau
  Surclassement en zone contrôlée ORANGE
  Suivi de la dosimétrie :
  Bague FLi LANDAUER Montre dosimètre APVL Dosimètre Visio LANDAUER
  Tenue d’intervention :

## Slide 15: REALISATION DES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT
PARTIE 3

## Slide 16
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM

## Slide 17
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM

## Slide 18
Premiers déchets évacués DeD > 10 mSv/h au contact
Recherche des points chauds, évacuation des cruchons et déchets non irradiants
Retrait d’un lèche frite, accumulation de résidus, frottis  DeD au pseudo contact 280 mSv/h !
Les points chauds des bancs PE : résidus d’exploitation (coulure, fuite, renversement…)
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM
Evacuation et conditionnement du banc PE 1
Début des opérations sur
banc PE 2

## Slide 19
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM

## Slide 20
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM

## Slide 21
REALISATION DES OPERATIONS DE DEM
11 mois plus tard
2331 interventions
26 T de déchets évacués
(20 T de Pb)
0 évènement RP / Sécurité

## Slide 22: BILAN DOSIMETRIQUE ET RETOUR D’EXPERIENCE
PARTIE 4

## Slide 23
BILAN DOSIMETRIQUE - ORGANISME ENTIER
DCT réalisée : 11,347 H.mSv soit 104 % du prévisionnel
DI max réalisée : 2,404 mSv soit 69 % du prévisionnel
30 opérateurs différents pour 2 331 interventions
Chart: 
| Banc PE 1 | Banc PE 2 | Carneau | Autres
Ventes | 1511 | 5093 | 729 | 2000

## Slide 24
BILAN DOSIMETRIQUE - EXTREMITES
Suivi en temps réel par montre dosimètre :
DCT réalisée : 37,507 H.mSv soit 37 % du prévisionnel
DI max réalisée : 7,447 mSv soit 30 % du prévisionnel
Suivi réglementaire par bague FLi :
DCT réalisée : 95,785 H.mSv soit 94 % du prévisionnel
DI max réalisée : 18,250 mSv soit 74 % du prévisionnel
Fonction transfert moyenne Bague/Montre : FT = 2,55
Un maxima de 3,92 et un minima de 0,41 (associés aux doses les plus faibles)
FT pour les opérateurs (+ 90 % de la dose) sont entres 2 et 3
Chart: 
| Banc PE 1 | Banc PE 2 | Carneau | Autres
Ventes | 10379 | 80516 | 2821 | 2069

## Slide 25
BILAN DOSIMETRIQUE
DEM banc PE 1 + Investigations banc PE 2
DEM banc PE 2

## Slide 26
SYNTHESE & RETOUR D’EXPERIENCE
L’importance des données d’entrée
Variabilité, consolidation nécessaire pour améliorer et affiner les études
Chantier de DEM spécifique : découverte et évolution des conditions d’intervention
Adaptation, analyse et surveillance
DEM du banc le moins dosant pour obtention FT
Pilotage de la dosimétrie extrémités par les montres dosimètres
Gestion et affectation des dosimètres : par période, par poste de travail
Rigueur et surveillance au quotidien
« Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien » Pierre DESPROGES